## Slide 1: Komunikasi Radio Frekuensi (RF)

## Slide 2: Apa itu ?
Yaitu komunikasi dengan menggunakan sinar dengan panjang gelombang 1 – 10^4 m.

## Slide 3: Prinsip kerja

## Slide 4: Peralatan

## Slide 5: Konfigurasi Pin
Transmitter RF | Arduino
GND | GND
VCC | VCC
DATA | Pin 12
No | Receiver RF | Arduino
1 | GND | GND
2 | DATA | Pin 11
3 | DATA | Pin Digital
4 | VCC | VCC
Arduino 1 (UNO 1)
Arduino 2 (UNO 2)

## Slide 6: Memasukkan Library RF

## Slide 8: Program Dasar Transmiter
#include <VirtualWire.h>
char *controller;
void setup(){
vw_set_ptt_inverted(true);
vw_set_tx_pin(12);
vw_setup(4000);
}
void loop(){
controller="1";
vw_send((uint8_t *)controller,strlen(controller));
vw_wait_tx();
delay(2000);
///////////////////////////////////////////////////////
controller="0";
vw_send((uint8_t*)controller,strlen(controller));
vw_wait_tx();
delay(2000);
}

## Slide 9: Program Dasar Receiver
#include <VirtualWire.h>
int LED=2;
void setup(){
vw_set_ptt_inverted(true);
vw_set_rx_pin(11);
vw_setup(4000);
pinMode(LED, OUTPUT);
vw_rx_start();
}
void loop(){
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
if (vw_get_message(buf, &buflen))
{
if(buf[0]=='1')digitalWrite(LED,HIGH);
if(buf[0]=='0')digitalWrite(LED,LOW);
} }

## Slide 10: Challenge 1
Gunakan LED RGB
Buat transmitter mengirimkan data untuk menyalakan warna merah, hijau dan biru.
Buat receiver data tersebut dan melaksanakan data yang diterima dari transmitter.

## Slide 11: Challenge
Gunakan komunikasi serial
Komputer (serial)
Arduino 1 (Tx)
Arduino 2 (Rx)

## Slide 12: Terimakasih